Акт освидетельствования скрытых работ

| Установка подоконных досок |
| --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в | Хоспис, Гражданский пр., квартал 16 Б |
|  | (наименование и место расположения объекта) |

«  21  »     августа     199 9 г.

Комиссия в составе:

| Представителя строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Егоров И. В., прораб |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| Шинкевич В. А., инспектор |
| (фамилия, инициалы, должность) |

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

| (фамилия, инициалы, должность) |
| --- |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| ЗАО «Строительный Трест» |
| (наименование строительно-монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы | Установка подоконных досок из ЦСП |
| --- | --- |
| на цементном растворе М100 толщиной 30 мм с оконопаткой со 2-го по 5-й этажи |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | АО «ЛЕННИИПРОЕКТ», |
| мастерская № 1, 13017 - АС, лист 30, 12.96 |
| (наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены | подоконные доски из ЦСП; |
| раствор цементный М 75, документ о качестве растворной смеси № 22, ГОСТ 28013-89 |
| (наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество) |

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

| отклонения отсутствуют |
| --- |
| (при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) |
| 5. Даты: | начала работ | 15 августа 1999 года |
|  | окончания работ | 21 августа 1999 года |

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

отделочных работ

(наименование работ и конструкции)

| Представитель строительно-монтажной организации | И. Егоров |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика | В. Шинкевич |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |